Obsah:

1	Úvod	2

2	Identifikační údaje	2

3	Podklady	2

4	Technický popis	2

4.1	Všeobecný popis	2

4.2	Zemní práce	2

4.3	Bourání	2

4.4	Založení objektu	2

4.5	Svislé konstrukce	3

4.6	Konstrukce vodorovné	3

4.7	Úpravy povrchů, podlahy	3

4.8	Izolace proti vodě	3

4.9	Střešní konstrukce	3

4.10	Klempířské výrobky	3

4.11	Kovové stavební konstrukce	3

4.12	Obklady keramické	3

4.13	Nátěry	3

4.14	Malby, nástřiky	3

4.15	Zdravotně-technické instalace	4

4.16	Vzduchotechnika	4

4.17	Elektroinstalace	4

5	navazující profese	4

6	závěr	4

# Úvod

Obsahem předkládané projektové dokumentace je stavební část a skladu materiálů.

# Identifikační údaje

Název stavby:			WOMBAT s.r.o. – sklad materiálů

Projektovaná část:		Stavební

Investor:			WOMBAT s.r.o.

Místo stavby:			Brno, Šmahova 115, Brno

Projektant:			AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

Rozsah dokumentace:		Projektová dokumentace pro stavební povolení

Datum zpracování:		Srpen 2005

Zakázkové číslo:		3A05391.52.T01

# Podklady

- Situace areálu

- Prohlídka lokality

- Jednání se zástupci objednatele

# Technický popis

## Všeobecný popis

Objekt skladů materiálů má půdorysný rozměr 20,50x4,30 m se světlou výškou od 2,95 do 3,27 m. Každý ze skladů má samostatný vstup dveřmi jedno nebo dvoukřídlovými. Sklady jsou rozděleny dle podle toho jaké materiály budou v nich skladovány. Jeden prostor je vyčleněn pro strážního psa. Využití jednotlivých prostorů je patrno z výkresové přílohy. Ve skladech pro skladování nevytvrzených pryskyřice, ve skladu olejů , barev, rozpouštědel a lepidel jsou též umístěny záchytné havarijní jímky. Objekt skladů navazuje na objekt vrátnice.

## Zemní práce

Výkop pro základové pasy  bude proveden jako pažený.  Základová spára pasů se předpokládá v úrovni 0,95 m po upraveným terénem, dno výkopu cca o 250 mm níž.

## Bourání

Stávající otevřené skladovací prostory ohraničené pletivem uchyceným na ocelových sloupcích budou demontovány. Zpevněná betonová plocha v místech budoucích skladovacích prostor bude vybourána.

## Založení objektu

Základovou konstrukci skladů tvoří obvodové železobetonové základové pasy. Základy pod dělícími příčkami budou z prostého betonu. Pod základové pasy budou provedeny podkladní betony z prostého betonu. Do podkladních betonů pod obvodovými pasy bude vložena zemnící síť.

Podkladní betony pod podlahové konstrukce budou rovněž z prostého betonu a bude do nich vložena síť KARI.

Záchytné žlaby a jímky budou vybetonovány ze železobetonu.

## Svislé konstrukce

Veškeré zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM .

## Konstrukce vodorovné

Vodorovné ztužení objektu zajistí železobetonový ztužující  věnec. Překlady nade dveřmi budou ze systému POROTHERM.

## Úpravy povrchů, podlahy

Cihelné zdivo bude zaomítáno vápenocementovou omítkou plstí hlazeno a to jak vnitřní tak i vnější.. Ve všech prostorách skladů budou provedeny betonové mazaniny. V místnostech, kde jsou žlaby a jímky budou tyto mazaniny vyspádovány ke žlabům.

## Izolace proti vodě

Na podkladní betony bude položena izolace proti zemní vlhkosti  např. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pásy izolace budou podélně i příčně svařeny s přesahem. Obvodové stěny budou z vnější strany chráněny proti vlhkosti stejnou izolací. Izolace bude vytažena min. 300 mm na d upravený terén.

## Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je ve tvaru pultové střechy s přesahem před obvodové stěna 2.NP. nosnou konstrukci tvoří dřevěné vazníky sbíjené z trámů a zavětrované. Střešní vazníky budou kotveny do železobetonového věnce.

Střešní krytina se předpokládá z  profilovaných hliníkových plechů kotvených na laťování.

Střešní prostor bude odvětrán.

Dřevo pro tesařské konstrukce bude impregnováno  proti dřevokazným houbám a plísním (fungicidy)  a proti dřevokaznému hmyzu (insekticidy).

## Klempířské výrobky

Klempířské výrobky budou vyrobeny z plechu titanzinek tl. 0,7 mm (podokapní žlaby, svislé svody).

## Kovové stavební konstrukce

Vstupní dveře do jednotlivých místností budou ocelové protipožární. Kóje pro psa a sklad tlakových lahví budou uzavřeny drátěným pletivem dvoukřídlovými bránami.

## Obklady keramické

Vnější obklady budou keramické.

## Nátěry

Zámečnické výrobky a klempířské výrobky budou natřeny syntetickými barvami s emailováním.

Všechny podlahy v pro skladování budou natřeny nátěry na beton. Nátěry budou protiskluzné a odolné chemickým látkám.

## Malby, nástřiky

Malby stěn uzavřených skladů budou disperzními barvami. Vnější stěny skladů a otevřené sklady uvnitř budou mít finální úpravu fasádní barvou – barevný odstín bílá.

## Zdravotně-technické instalace

Viz samostatná příloha D.7.1.

## Vzduchotechnika

Viz samostatná příloha D.8.1

## Elektroinstalace

Ekektroinstalace bude zahrnovat zamnící síť, hromosvodnou soustavu, světelné a zásuvkové rozvody, napojení vzduchotechnického zařízení.

Veškeré rozvody a zařízení musí být v souladu s  protokolem o stanovení základních charakteristik prostředí.

# navazující profese

Zdravotně- technické instalace

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

# závěr

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhlášku ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb. o Bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Brno, listopad 2005 							Ing. Alena Křivinková