Obsah:

1	identifikační údaje stavby	2

2	Seznam příloh	2

3	projekční podklady	2

4	základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Architektonické a stavebně technické řešení stavby	3

5	požárně bezpečnostní řešení	4

6	Napojení na komunikace	4

7	Napojení stavby na inženýrské sítě	4

8	vliv stavby na životní prostředí	4

9	přehled uživatelů a provozovatelů	4

10	péče o bezpečnost práce	4

11	Nakládání s odpady	4

# identifikační údaje stavby

Název stavby:					WOMBAT s.r.o. – Oprava vstupního objektu

Místo stavby:					Stavební

Katastrální území:				Brno - Slatina

Charakter stavby:				oprava

Stupeń PD					Projektová dokumentace pro stavební řízení

Investor:					WOMBAT s.r.o. Březinova 759/23, 616 00 Brno

Projektant:					AQUATIS a.s.,

Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00 Brno

Dodavatel stavby:				FUTUREX, Nádražní 671, 686 03 Staré Město

Provozovatel:					WOMBAT s.r.o. Březinova 23, 616 00 Brno

# Seznam příloh

A.	Souhrnná technická zpráva

B.	Požárně bezpečnostní řešení

C.	Celková situace stavby

D.	Dokumentace stavebního  objektu

D.1	Technická zpráva

D.2	Základy	1:50

D.3	Půdorys 1.NP

D.4	Půdorys 2.NP

D.5	Výkres stropu nad 1.NP

D.6	Půdorys krovu

D.7	Řezy A-A, B-B

D.8	Pohledy

D.9	Zdravotně technické instalace

D.9.1	Technická zpráva

D.9.2	Půdorys 1.NP kanalizace, vodovodu, plynu

D.9.3	Půdorys 2.NP kanalizace, vodovodu, plynu

D.10	Vytápění

D.10.1	Technická zpráva

D.10.2	Půdorys 1.NP, 2.NP

D.11	Vzduchotechnika

D.11.1	Technická zpráva

D.11.2	Vzduchotechnika - půdorysy

# projekční podklady

- Situace areálu

- Stavební výkres stávajícího stavu vstupního objektu – půdorys

- Zaměření stávajícího stavu vstupního objektu -  (fy AQUATIS a.s.)

- posouzení  objektu statikem na základě sondy do stropní konstrukce a u základových pasů (fy HURYTA s.r.o.)

- Jednání se zástupci objednatele

# základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

## Všeobecně

Stávající vstupní objekt je jednopodlažní. Situačně je umístěn na hranici pozemku areálu WOMBAT s.r.o. vedle příjezdové brány. Vstup do objektu je jednak z venkovního veřejného prostoru a jednak z areálu provozovny. V současné době se v budově nachází průchozí chodba, vrátnice, WC a kancelář.

Oprava vstupního objektu spočívá v úpravě dispozice v 1. nadzemním podlaží a provedení nadstavby 2. nadzemního podlaží.  2.nadzemní podlaží bude vyloženo nad 1.NP o 1,4 m.

Vnější půdorysný rozměr 1.nadzemního podlaží je 4,25 x 10,50 m, 2. nadzemního podlaží  10,60 x 5,70 m. Střešní konstrukce je ve tvaru pultové střechy přesahující obvod 2. NP o 0,50 nebo 1,00 m. Vstup do budovy z veřejného prostranství je na straně jihozápadní, strana severovýchodní je orientována do areálu provozovny.

## Architektonické a stavebně technické řešení stavby

Po stránce architektonické vstupní objekt navazuje celkové architektonické řešení celého areálu fy WOMBAT s.r.o. (fasádní nástřik barva bílá, výplně otvorů barva modrá, klempířské a zámečnické výrobky barva modrá, dřevěný obklad krovu barva modrá, zábradlí v provedení nerez oceli).

Stávající střešní a stropní konstrukce budou vybourány, stejně tak budou vybourány i podélné obvodové stěny, základové pasy pod nimi a vnitřní dělící příčky.

Nové základové pasy budou železobetonové.

Obvodové zdivo a příčky jsou navrženy z cihel POROTHERM.  Rozšířené nadzemní podlaží bude podporováno ocelovými sloupy kotvenými k základovým pasům kotevními deskami.

Stropní konstrukce je tvořená ocelovými válcovanými profily, které podporují železobetonovou monolitickou stropní desku se ztraceným  bedněním z ocelových profilovaných plechů. Vodorovné ztužení objektu zajistí železobetonové ztužující věnce, které budou přecházet nad okny a dveřmi ve skryté překlady.

Střešní konstrukce je ve tvaru pultové střechy s přesahem před obvodové stěny. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné vazníky sbíjené z trámů kotvené do ztužujícího  věnce 2.NP. Na dřevěné latě bude kotvena střešní krytina z profilovaného hliníkového plechu.

Podlahové i střešní konstrukce budou tepelně izolovány.

Výplně otvorů  v obvodovém zdivu  jsou plastové, vnitřní dveře dřevěné. Dveře do ubytovacích pokojů ve 2. nadzemním podlaží musí být požární (viz příloha B. Požárně bezpečnostní řešení).

Podlahové krytiny budou převážně tvořeny keramickou dlažbou, pouze v pokojích a chodbě  ve 2.NP je navržen koberec.

Veškeré technické instalace (vnitřní vodovod, kanalizace, plynovod, vzduchotechnika, elektroinstalace budou nové. Vytápění objektu bude ústřední. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel s přípravou též TUV zn. VIESSMAN VITODENS 200. Vnitřní instalace budou napojeny na venkovní sítě v areálu provozovny.

# požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná příloha B.

# Napojení na komunikace

Vstupní objekt je napojen z jihozápadní strany na veřejnou komunikaci a ze strany severovýchodní na stávající areálové komunikační plochy.

# Napojení stavby na inženýrské sítě

Budova vstupního objektu bude napojena na inženýrské sítě umístěné v areálu provozovny (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrorozvody, telefonní síť, zabezpečovací zařízení, kabelová televize).

# vliv stavby na životní prostředí

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí

# přehled uživatelů a provozovatelů

Uživatelem a provozovatelem stavby bude společnost WOMBAT s.r.o. se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno.

# péče o bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, platné normy a nařízení zejména vyhlášku ČUBP a ČBU č. 324 / 1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Při vlastních zemních pracích je nutno dodržet ČSN 733050 a ČSN 756101  čl. 7.

Při vyjíždění mechanizmů ze staveniště na veřejnou komunikaci zajistit příslušné dopravní značení zohledňující výjezd ze staveniště. Udržovat čistotu na komunikaci.

Pracovníci musí být pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí pracoviště na všech stupních řízení. Pracovníci i návštěvníci stavby musí být na staveništi vybaveni ochrannými pomůckami.

# Nakládání s odpady

Při výstavbě budou produkovány následující odpady:

Stavební a demoliční odpady – beton, asfaltové směsi, zemina, směsné stavební a demoliční odpady, dřevo, ocel.

Likvidace odpadů

Stavební odpady budou likvidovány skládkováním, předpokládá se odvoz a uložení na řízenou skládku. Ocelové konstrukce budou odvezeny do kovošrotu.

Evidenci odpadů povede dodavatel v průběhu výstavby předmětné akce.

V Brně, listopad  2005 							Ing. Alena Křivinková