Obsah:

1	Úvod	2

2	Identifikační údaje	2

3	Podklady	2

4	popis technického řešení	2

5	Závěr	2

# Úvod

Obsahem předkládané projektové dokumentace zdravotně technických instalací opravy vstupního objektu jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace a zemního plynu

# Identifikační údaje

Název stavby:					WOMBAT s.r.o. – Oprava vstupního objektu

Místo stavby:					Vytápění

Katastrální území:				Brno - Slatina

Charakter stavby:				oprava

Stupeń PD					Projektová dokumentace pro stavební řízení

Investor:					WOMBAT s.r.o. Březinova 759/23, 616 00 Brno

Projektant:					AQUATIS a.s.,

Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00 Brno

Dodavatel stavby:				FUTUREX, Nádražní 671, 686 03 Staré Město

Provozovatel:					WOMBAT s.r.o. Březinova 23, 616 00 Brno

# Podklady

- Situace areálu

- prohlídka lokality

- Jednání se zástupci objednatele

# popis technického řešení

V budově vstupního objektu je navrženo nové ústřední vytápění . Zdrojem tepla je kondenzační kotel pro spalování zemního plynu zn. VIESSMANN VITODENS.

Jako otopná plocha jsou navrženy deskové radiátory RADIK VK s vestavnými termostatickými ventily. Tělesa budou mít spodní připojení pomocí regulačního šroubení.

Rozvod bude svařen z ocelových závitových trubek a bude veden volně nad podlahou na konzolách a uchycen pomocí typového uložení.

Všechna zařízení budou natřena syntetickým nátěrem s emailováním.

# Závěr

Při provádění instalačních prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení.