Obsah:

1	Úvod	2

2	Identifikační údaje	2

3	Podklady	2

4	popis technického řešení	2

4.1	Vnitřní kanalizace	2

4.2	Vodovod	2

4.3	Zařizovací předměty	3

5	závěr	3

# Úvod

Obsahem předkládané projektové dokumentace zdravotně technických instalací opravy vstupního objektu jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace a zemního plynu

# Identifikační údaje

Název stavby:					WOMBAT s.r.o. – Oprava vstupního objektu

Místo stavby:					ZTI

Katastrální území:				Brno - Slatina

Charakter stavby:				oprava

Stupeń PD					Projektová dokumentace pro stavební řízení

Investor:					WOMBAT s.r.o. Březinova 759/23, 616 00 Brno

Projektant:					AQUATIS a.s.,

Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00 Brno

Dodavatel stavby:				FUTUREX, Nádražní 671, 686 03 Staré Město

Provozovatel:					WOMBAT s.r.o. Březinova 23, 616 00 Brno

# Podklady

- Situace areálu

- prohlídka lokality

- Jednání se zástupci objednatele

# popis technického řešení

## Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je provedena z plastových trub a to jak svodné potrubí, tak i připojovací potrubí. Odvětrání kanalizace je pomocí větrací hlavice HTDH 100.

Svislé odpady a připojovací potrubí budou z trub HT, ležatá kanalizace pod podlahou z trub PVC KG. ležatá kanalizace bude napojena do venkovních rozvodů uvnitř areálu.

Venkovní dešťový svod u vstupního objektu je jeden. Svislý svod (klempířský výrobek) bude zaústěn přes lapač střešních splavenin do kanalizačního řadu v areálu.

.

## Vodovod

Pitná voda bude napojena na stávající přípojku do objektu.

Vnitřní vodovod pro rozvod pitné vody jak studené tak i teplé je navržen z plastových trub polypropylénových spojovaných svařováním. Polypropylénové potrubí bude izolováno MIRALONEM tl. 4 mm.  Teplá voda bude připravována v teplovodním kondenzačním kotli na zemní plyn (VITODENS 200). Přívod teplé vody bude k umyvadlům  a do sprchových koutů.

## Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou v běžném provedení. Jedná se o klozet typ kombi se spodním odpadem např. JIKA LYRA,  prefabrikovaný sprchový kout (vanička + shrnovací stěny), umyvadla.

# závěr

Při provádění instalačních prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení.

Brno, listopad 2005 							Ing. Alena Křivinková